## Slide 1
PINTURA
ELECTROSTATICA

## Slide 2
PINTURA ELECTROSTATICA
La Pintura electrostática es ecológica y horneable, es de aplicación electrostática lo cual quiere decir que funciona cargando eléctricamente las partículas de polvo de la pintura mientras la pieza a ser pintada está conectada a tierra. Esto causa una atracción electrostática que permite adherirle al producto una película de polvo suficiente para recubrir toda su superficie.
La pintura electrostática, tiene mayor resistencia a la corrosión, abrasión, impacto y a la deformación lenta, permitiendo obtener mejores acabados en comparación con las pinturas líquidas horneables.
La pintura electrostática, también conocido como “pintura en polvo,” es utilizada comúnmente en la industria del metal para crear un acabado uniforme y duradero en los metales, vidrio, madera y algunos plásticos que evitan las burbujas que pueden ocurrir con las tradicionales pinturas líquidas. Se utiliza en muchos plásticos y todo tipo de metal.

## Slide 3
VENTAJAS DEL USO DE PINTURA ELECTROSTATICA
Fabricada y aplicada sin el uso de solventes, no emiten gases tóxicos, por lo tanto, son Pinturas ecológicas y de un impacto ambiental muy bajo, lo cual la hace amigable con el medio ambiente.
Se puede aplicar sobre superficies ferrosas y no ferrosas.
Resistencia a la abrasión, la corrosión, los químicos y las manchas.
Dureza y durabilidad al impacto las torsiones y deformación lenta.
Recubrimientos con espesores de capa de: 50-80 micras garantizados, mientras que las pinturas convencionales no logran dichos espesores.
Monocapa (una sola aplicación)
Excelente adherencia y flexibilidad
Muy buena resistencia química y mecánica
La capa electrostática da una notable homogeneidad de espesor de pintado.
Es Termo-Endurente, Una vez curada no se vuelve a derretir con calor.
Resistencia a prueba de condiciones climáticas extremas, como efectos del sol, rayos ultravioleta, calor, frío y humedad. (Aplica para pintura Poliéster).
Este recubrimiento tapa superficies bastas, producto del limado o galleteado y redondea bordes y aristas afiladas.
No Necesita una aplicación de base anticorrosivo.
No requiere mezclas de materiales ni adicciones frente a las pinturas liquidas.
Los cambios de color son más rápidos y sencillos que con los revestimientos líquidos.

## Slide 4
INFRAESTRUCTURA: CASETA DE PINTURA
Dimensiones de la caseta:
Largo 6 mts.
Ancho 2.50 mts.
Alto 2.80 mts.

## Slide 5
INFRAESTRUCTURA: CABINA DE PINTURA
Elimina la necesidad de primario, una sola capa ofrece el acabado final con alta resistencia a la intemperie (resistencia a la corrosión y rayos UV)
Ahorro en tiempos y energía contra sistemas convencionales.
Reducción de mantenimiento de la pieza final.
Disponible en un amplio rango de brillos y acabados.
Contamos con gran variedad de colores acabados y texturas, pintura :
Epoxi
Polyester/Epoxy Hibrid
Polyester
Polyester Urethane
Acrilyc
La aplicación de la pintura en polvo nos puede dar hasta 2000 hrs de cámara salina y resistencia a la humedad en pruebas de laboratorio. Además de una excelente penetración en zonas difíciles y una muy buen nivelación que adicionalmente provee de la mas alta resistencia a la corrosión.

## Slide 6
INFRAESTRUCTURA: CABINA DE HORNEADO
Temperatura Máxima de 220 ° C
Dimensiones: profundidad 6 mts y de ancho 2.5 m, altura 2.30

## Slide 7
MAQUILA DE PINTURA DE METALES Y PLASTICOS
SECTOR AUTOMOTRIZ
SECTOR ELECTRICO
* Todo tipo de Autopartes
* Objetos, piezas y partes metálicas ferrosas y no ferrosas
*Racks, contenedores, canastillas, lámina, Tubería, Maquinaria, Herramientas, Andamios, Piezas metalúrgicas, Vigas, Planchas, Estanterías, Electrodomésticos, Tejas metálicas onduladas y acanaladas, Ductos de ventilación.
SECTOR INDUSTRIAL
* Canaletas, Dieléctricos, Poste de Alumbrado, Portacables, Tableros, Contadores, Cofres, Bastidores, y Gabinetes eléctricos, partes en aluminio
Portones de acceso, Marcos, Puertas.
*Muebles metálicos y plásticos de oficina, Archivadores, Armarios de metal (Lockers), Gabinetes, Ductos, Repisas, Pedestales, Mástiles, Bases, Pantallas, Faldones, Herrajes, sillas, bancas, escaleras.